Проект

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО «НОВОГОРСКОЕ»

ГРАХОВСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2015 год

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО «НОВОГОРСКОЕ»

ГРАХОВСКОГО РАЙОНА

Введение

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения МО «Новогорскоке» Граховского района Удмуртской Республики являются:

- Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения

в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения;

- Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 N 889 «О выводе в ремонт и из

эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- Генеральный план сельского поселения «Новогорское» МО «Граховский район».

Общие положения

Схема теплоснабжения—документ, содержащий материальное обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с

учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей

схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как

следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи Схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение социальных объектов муниципального образования тепловой энергией;

-    строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость

соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет;

- структуры топливного баланса поселения, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке Схемы теплоснабжения

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития

системы теплоснабжения, в целом и отдельных её частей (локальных зон теплоснабжения), путём оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Географическое положение, административное деление

Наименование муниципального образования – «Новогорское».  В соответствии с Законом Удмуртской Республики «Об установление границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Граховского района Удмуртской Республики» муниципальное образование «Новогорское» наделено статусом сельского поселения.  Границы сельского поселения установлены Законом Удмуртской Республики «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Граховского района Удмуртской Республики». Административным центром сельского поселения является с.Новогорское.

Новогорское  сельское поселение  расположено  в восточной  части  Граховского района  УР,  имеет  общую  границу  с муниципальными образованиями   «Граховское», «Котловское», «Порымозаречное», «Верхнеигринское», «Каменское», и граничит  на северо-востоке  с Алнашским  районом УР и востоке  с Республикой Татарстан. Общая  площадь  поселения  «Новогорское»  составляет  11227 га. Муниципальное образование  состоит  из девяти  населенных пунктов : с. Новогорское,  деревни Мари-Возжай, Большая Ерыкса, Кокшан, Нижний Тыловай,  Верхний Выселок, Новая Бондюга,  Нижняя Сайка, Соловьёвка. , с общей  численностью населения -  1402 человека.

1.2. Климат

Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными переходными сезонами – весной и осенью.

По данным ГУ «Удмуртский ЦГМС» основные средние многолетние метеорологические характеристики района строительства представлены по данным метеостанции Можга.

Абсолютный минимум температуры воздуха -47,1оС.

Абсолютный максимум температуры воздуха 35,6оС.

Максимальное количество осадков  за сутки  98мм.

Среднемноголетняя высота снежного покрова 28см, наибольшая за зиму 118см.

Среднемноголетняя глубина промерзания почвы: средняя – 60см, наибольшая из максимальных глубин промерзания почвы – более 143см, наименьшая из максимальных глубин промерзания почвы – 33см. Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к концу ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней. Средняя температура июля составляет +16°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года достигает +22,3°С.

Весна долгая и прохладная, лето теплое, осень теплая и продолжительная.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 140 дней.

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. Средняя скорость ветра изменяется от 4 м/с летом до 4,6 м/с – зимой. Максимальная скорость ветра достигает 20 м/с и более.

1.3 Спрос на тепловую энергию.

Объем отапливаемых строительных фондов, подключенных к котельным в  МО

«Новогорское» составляет: 140895м3 – в с. Новогорское, 7800 м3 – в д. Мари-Возжай. Потребление тепловой энергии на нужды отопления 1268,7 Гкал/год. Производственные здания отсутствуют. Сети теплоснабжения находятся  в селе Новогорское и деревне Мари-Возжай.

Приросты площадей строительных фондов, планируемых к подключению к системе

теплоснабжения, не ожидаются. Спрос на дополнительную тепловую энергию отсутствует.

Теплоснабжение планируемых участков индивидуальной застройки предполагается от индивидуальных источников тепла.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Источником теплоснабжения в с. Новогорское является газовая котельная с резервным угольным топливом. В котельной установлено 2 котла КВ-0,4-Гс общей мощностью 800 кВт.

Источником теплоснабжения в д. Мари-Возжай является  модульная газовая котельная. В котельной установлено 3 котла КВа-0,1 Гн общей мощностью 300 кВт.

Увеличение тепловой мощности котельной не требуется. Горячее водоснабжение отсутствует. Тепловые сети в двухтрубном исполнении. Тепловая нагрузка котельных с. Новогорское и д. Мари-Возжай приведена в таблице 1, характеристики котлов приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Тепловая нагрузка котельных

| Наименование котельной | 2014 год | До 2017 года |
| --- | --- | --- |
|  | Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/час | Присоединённая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| с. Новогорское | 0,087735 | 0,085335 |
| д. Мари-Возжай | 0,056324 | 0,055324 |

Таблица 2 – Характеристики котлов

| Наименование показателя | КВ 0,4 | КВ 0,1 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность котла КВ, МВт | 0,4 | 0,1 |
| Коэффициент полезного действия котла КВ (КПД), %, не менее при сжигании топлива: газ, мазут, уголь | 95,92,82 | 91 |
| Аэродинамическое сопротивление Па | 40 | 50 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла КВ,°С | 115 | 95 |
| Рабочее давление воды, Мпа, | не более0,3 | не более 0,3 |
| Максимальное рабочее давление воды, Мпа | не более0,5 | не более 0,6 |
| Время растопки на твердом топливе, ч | не более0,5 | - |
| Габаритные размеры водогрейного котла КВ, мм, не более | Длина 2200 Высота 1650 Ширина 1350 | длина 1360 высота 1485 ширина 672 |
| Масса водогрейного котла КВ, кг, не более | 750 | 360 |
| Примерные расчеты по отапливаемому помещению площадь м2 | 4 000 | 1500 |

Для регулирования отпуска тепловой энергии от котельной используется качественное регулирование - по температурному графику 95-70ºС.

Таблица 3 – температурный график отпуска тепловой энергии

| t н.в. | Температура в подающем трубопроводе | Температура в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 10 | 34,1 | 34,1 |
| 9 | 40,4 | 35,2 |
| 8 | 41,9 | 36,2 |
| 7 | 43,4 | 37,2 |
| 6 | 44,8 | 38,2 |
| 5 | 46,3 | 39,2 |
| 4 | 47,7 | 40,2 |
| 3 | 49,2 | 41,2 |
| 2 | 50,6 | 42,1 |
| 1 | 52,0 | 43 |
| 0 | 53,4 | 43,9 |
| -1 | 54,8 | 44,8 |
| -2 | 56,1 | 45,7 |
| -3 | 57,5 | 46,6 |
| -4 | 58,8 | 47,5 |
| -5 | 60,2 | 48,4 |
| -6 | 61,5 | 49,2 |
| -7 | 62,8 | 50,1 |
| -8 | 64,1 | 50,9 |
| -9 | 65,4 | 51,7 |
| -10 | 66,7 | 52,6 |
| -11 | 68,08 | 53,4 |
| -12 | 69,3 | 54,2 |
| -13 | 70,6 | 55,0 |
| -14 | 71,8 | 55,8 |
| -15 | 73,1 | 56,6 |
| -16 | 74,4 | 57,4 |
| -17 | 75,6 | 58,2 |
| -18 | 76,9 | 58,9 |
| -19 | 78,1 | 59,7 |
| -20 | 79,3 | 60,5 |
| -21 | 80,6 | 61,2 |
| -22 | 81,8 | 62,0 |
| -23 | 83,0 | 62,7 |
| -24 | 84,2 | 63,5 |
| -25 | 85,4 | 64,2 |
| -26 | 86,7 | 65,0 |
| -27 | 87,9 | 65,7 |
| -28 | 89,1 | 66,4 |
| -29 | 90,3 | 67,1 |
| -30 | 91,4 | 67,9 |
| -31 | 92,6 | 68,6 |
| -32 | 93,8 | 69,3 |
| -33 | 95,0 | 70,0 |

2.2  Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенном пункте МО с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии представлено в таблице 4.

Таблица 4 – Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Нвогорское котельная №6 | 300 |
| 2 | д. Мари-Возжай котельная №13 | 85 |

2.3 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения

На территории с. Новогорское расположен 1 источник централизованного теплоснабжения.

Существующие границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунке  1.

Рисунок 1 - Территориальное расположение источников теплоснабжения села Новогорское.

На территории деревни Мари-Возжай расположен 1 источник централизованного теплоснабжения. Существующие границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунке  2.

Рисунок 2 - Территориальное расположение источников теплоснабжения деревни Мари-Возжай.

Ситуационные планы теплоснабжения с. Новогорское и д. Мари-Возжай представлены на рисунке 3 и 4.

Рисунок 3 - Ситуационный план теплоснабжения с. Новогорское

Рисунок 4 - Ситуационный план теплоснабжения д. Мари-Возжай.

2.4 Описание теплотрасс муниципального образования «Новогорское»

Все теплотрассы находящиеся на территории МО «Новогорское» выполнены из стальных труб различного диаметра. Под землей трубы уложены в железобетонные лотки, надземная часть теплотрассы выполнена на сварной железной эстакаде и утеплена теплоизоляционными материалами. Принципиальные схемы теплотрасс с указанием диаметров труб приведены   на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5 – Принципиальная схема теплоснабжения с. Новогорское

Рисунок 6 – Принципиальная схема теплоснабжения д. Мари-Возжай

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Строительство новых источников тепловой энергии проектом не предусмотрено.

3.2  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Часть существующих тепловых сетей имеют низкую пропускную способность, поэтому для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки необходимо увеличение диаметра трубопроводов.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Согласно 261 ФЗ, гл. 7 ст. 24 об обязательном снижении энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее, чем на 15% необходимо вывести из эксплуатации не эффективное котельное оборудование и газовые котлы устаревших конструкций с КПД ниже 92%.

Таблица 5 – План мероприятий по техническому перевооружению существующих источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое переосвидетельствование котлов в котельной №6 в с. Новогорское | 2017-2020 |
| 2 | Техническое переосвидетельствование оборудования Котельная №13 в д. Мари-Возжай. | 2016-2018 |

В целях более полного использования энергии топлива рекомендуется применять конденсационные котлы или устанавливать теплообменники поверхностного типа на тракте дымовых газов после котлов.

Источники теплоснабжения участвующие в Схеме должны соответствовать следующим критериям:

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии газовой котельной должен составлять не выше 178 кг у.т./Гкал (КПД не ниже 80 %);

- морально и физически устаревшие угольные котельные должны быть выведены из эксплуатации или переведены на более квалифицированный вид топлива;

- срок службы основного оборудования (котлов) после ввода в эксплуатацию в результате нового строительства, реконструкции или капитального ремонта не должен превышать 20 лет.

В период действия Схемы необходимо провести реконструкцию существующих источников теплоснабжения.

Раздел 4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Тепловые сети от котельной до потребителей тепловой энергии находятся  в удовлетворительном состоянии, вместе с тем для сокращения теплопотерь при транспортировке тепловой энергии и увеличения срока службы теплотрассы необходимо

в дальнейшем поэтапно заменить существующие трубы теплотрассы на трубы с ППУ оболочкой.

Раздел 5. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Данные о бесхозяйных тепловых сетях отсутствуют. При обнаружении бесхозяйных сетей, решение об их передаче теплоснабжающим организациям будет приниматься индивидуально.